## Slide 1: Komunikace po síti
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: Elementy obecné komunikace
Zdroj zprávy
Kodér
Vysílač
Vysílací médium - kanál
Přijímač
Dekodér
Cíl zprávy

## Slide 3: Segmentace a multiplexing
Při komunikaci více účastníků na jednom médiu by při klasické komunikaci musel druhý pár účastníků čekat na dokončení přenosu zprávy prvního páru. Toto by způsobovalo dlouhé prodlevy. Tento problém řeší segmentace a multiplexing.
Segmentace
  Zpráva se rozdělí na více menších zpráv . Jednotlivé „kousky“ jsou označené pro jejich pozdější složení ve správném pořadí.
Multiplexing
  Prokládání „kousků“ zpráv od různých účastníků na médium.
Zpráva A – díl 1
Zpráva A – díl 2
Zpráva A – díl 3
Zpráva B – díl 1
Zpráva B – díl 2

## Slide 4: Koncová zařízení a jejich role
Zařízení, které slouží jako rozhraní mezi člověkem a sítí nazýváme koncová zařízení.
  Počítače (stolní, laptopy, servery, …)
  Síťové tiskárny
  VoIP telefony
  CCTV kamery
  Mobilní telefony a MDA
V kontextu s počítačovou sítí se koncová zařízení označují jako hostitelé (hosts).
Host je počáteční vysílač či koncový příjemce zprávy.
Každý host má svou adresu.
Software instalovaný na hostiteli určuje jeho roli v síti.
  Server je host, s takovým software, který nabízí dalším hostům(klientům) různé služby (email, informace, …)
  Klient je host, který tyto služby využívá.

## Slide 5: Zprostředkovatelé cesty zprávy
Zařízení, která propojují koncová zařízení se nazývají zprostředkovatelská zařízení
  Přístupová zařízení (hub, switch, bezdrátový AP)
  Mezisíťová zařízení (router)
  Bezpečnostní zařízení (firewall)
Procesy pracující na zprostředkovatelských zařízeních:
  Regenerace datového signálu
  Podpora znalosti cest sítí
  Oznámení ostatním zařízením chybové stavy
  Alternativní řešení doručení při poruchách
  Zpracování priorit dle QoS
  Povolení nebo zakázání toku dat, dle bezpečnostního nastavení

## Slide 6: Média
Komunikace po síti je nesená na mediu.
Médium poskytuje kanál po kterém je ze zdroje do cíle přenášená zpráva.
Média
  Metalická kabelová
    Signál je kódován pomocí elektrických impulzů .
  Skleněná nebo plastická vlákna (optika)
    Signál je kódován pomocí pulzů světla (infračerveného a neviditelného)
  Bezdrátový přenos
    Signál je kódován pomocí elektromagnetických vln.

## Slide 7: Kritéria pro výběr média
Vzdálenost po kterou může médium nést úspěšně signál
Prostředí, ve kterém může být médium instalované
Obsáhlost dat (šířka pásma), která chceme přenášet.
Rychlost dat, kterou požadujeme pro přenos
Cena média a instalace.

## Slide 8: Rozdělení sítí dle rozsáhlostí
Typy počítačových sítí určují:
  Rozsáhlost
  Počet připojených hostů
  Typy a počet služeb
Sítě rozdělujeme na:
  PAN (Osobní počítačové sítě)
  LAN (Lokální počítačové sítě)
  MAN (Metropolitní počítačové sítě)
  WAN (Rozsáhlé počítačové sítě)

## Slide 9: LAN a WAN
LAN - Lokální počítačové sítě
WAN – Rozsáhlá poč. síť
Sítě menšího geografického rozsahu (do cca 1km)
Přináší služby pro lidi v běžných firmách, úřadech, školách, …
Administrace sítě je prováděna lokálně
Geograficky vzdálené LAN se propojují pomocí sítí WAN (Wide Area Network).
LAN
LAN
WAN

## Slide 10: Internet – síť sítí
Uživatelé potřebují služby či data z vnějšku jejich LAN.
  Poslat email uživateli na druhý konec světa
  Informace o produktech
  Získat soubor od kolegy z práce
  Online komunikace s člověkem z jiného města
  …
Proto je potřeba tyto různé sítě spojit do jedné.
Internetwork
  Globální síť propojených sítí
  Jednotlivé sítě mohou vlastnit různé soukromé či veřejné organizace, vlády. Tyto sítě mohou být soukromé či veřejné a určené pro různé aplikace.
  Nejznámější široká veřejná síť (internetwork) se nazývá Internet.
Internet
  Internet je tvořen propojením sítí patřících ISP (Internet Service Provider).
  Ti zajišťují připojení miliónů uživatelů po celém světě do sítě.
  Pro zajištění úspěšné komunikace je potřeba sjednocených technologií a protokolů.
Intranet
  Jedná se o privátní sítě, do kterých mají přístup jen určení členové.
  Pro přístup je obvykle potřeba autorizace.

## Slide 11: Pravidla a vrstvový pohled
Veškerá komunikace obsahuje pravidla(Sady pravidel).
Existují analogie z reálného života (dopisy, …)
Různé formy komunikace mají různá pravidla(protokoly).
Nejjednodušším způsobem jak nahlédnout na práci protokolů je vrstvový pohled. Na nejnižší vrstvě jsou protokoly, které se starají o fyzický přenos bitů. Tyto protokoly nabízí služby protokolům z vrstvy vyšší a ty zase výš …
Příklad pravidel z reálného světa:
  Rozhodnutí o volbě jazyka
  Různé signalizace (mluvte Vy, chápu, konec hovoru, …)

## Slide 12: Vrstvový model
Reálný svět
Sítě
Číňan napíše dopis
Dopis je přeložen do univerzálního jazyku
Dopis je vložen do obálky a opatřen adresou
Dopis je doručen na poštu, která jej doručí adresátovi
Dopis je vyjmut z obálky
Adresát si jej nejprve z univerzálního jazyka přeloží do svého mateřského
Adresát si jej přečte
Zpráva je napsána
Zpráva je zakódována
Zpráva je rozdělena na několik menších segmentů.
Všechny jsou opatřeny adresou a pořadovým číslem
Veškeré zprávy jsou poslány adresátovi
Adresát si je nejprve poskládá
Poté dekóduje
Nakonec si je cílový uživatel může přečíst

## Slide 13: Role protokolů
Protokoly určují:
  Formát a struktura zpráv
  Znalost stavu okolní sítě pro určování cest
  Jak a kdy bude signalizován chybový stav
  Nastavení a ukončování přenosových sezení
Různé protokoly a rodiny protokolů mohou být vlastněny různými výrobci. Tyto protokoly pak mohou být použity v jiných zařízeních či programech jen s povolením vlastníka .
Existují i veřejné bezplatné standardizované protokoly.
Standardizované protokoly(placené i neplacené) mohou používat různí výrobci HW i SW. Je zde poté zaručena kompatibilita.

## Slide 14: Interakce protokolů příklad na komunikaci web serveru a web klienta
Aplikační protokol – HTTP
  Jedná se o běžný protokol pro interakci web serveru a klienta. Jsou zde zahrnuta pravidla o tom, jak mají vypadat zprávy, které si mezi sebou posílají a jakým způsobem na ně budou reagovat. Jak bude klient zobrazovat poslaná data, …
Transportní protokol – TCP
  Zde se provádí segmentace na menší zprávy, které jsou individuálně poslány od zdroje k cíly.
Síťový protokol – IP
  Rozdělení segmentů na pakety, opatření adresou a poslání s výběrem nejlepší cesty.
Přístup k médiu – Ethernet
  Příprava dat a přesun po patřičném médiu.

## Slide 15: Protokoly nezávislé na technologii
Protokoly obvykle nedefinují jak k dané funkci dospět, ale co za funkci použít pro patřičnou akci.
Tento jev a vrstvový model způsobí, že je možné používat protokoly nezávisle na různý technologiích.
Například používat HTTP(web) na metalickém i bezdrátovém médiu. Nezáleží ani na operačním systému klienta či rozlišení monitoru, … Nezávisle na technologiích je možné shlédnout webové stránky.

## Slide 16: Výhody vrstvového modelu
Pěstování konkurence
  Firmy znají protokoly daných vrstev, mohou nezávisle na sobě vyrábět různá zařízení stejných funkcí
Změna technologií v jedné vrstvě neovlivní vrstvy další
Univerzální jazyk pro popis pravidel
Tvorba dalších pravidel, protože je známo, co nabízí vrstvy nižší a co požadují vrstvy vyšší

## Slide 17: Síťové modely
Rodina protokolů TCP/IP
  Model sítě, jehož popis blízce odpovídá struktuře sady protokolů
  Popisuje reálné dění v síti
Referenční model ISO/OSI
  Slouží pro pochopení procesů v síti, návrh sítí, specifikace operací a řešení problémů

## Slide 18: Porovnání ISO/OSI a TCP/IP
ISO/OSI
  Strategie od složitého k jednoduchému
  Pro přijetí standardu není potřeba praktického testování
  ISO standardy jsou prodávány
TCP/IP
  Strategie od jednoduchého k složitému
  Pro přijetí standardu je potřeba provést ověření praktické realizovatelnosti
  Standardy TCP/IP jsou zdarma (RFC)
Fyzická
Síťová
Transportní
Relační
Prezentační
Aplikační
Aplikační
Linková
Transportní
Síťová
Přístup k médiu
ISO/OSI TCP/IP

## Slide 19: Rodina protokolů TCP/IP
První vrstvový protokol byl vytvořen v roce 1970
TCP/IP model = Internet model
Rodina protokolů není orientována na daného výrobce, jedná se o otevřený standard. Toto neumožňuje ovládání dané síťové problematiky jeho výrobcem.
Všechny definice protokolů jsou veřejně k dispozici jako soubory RFC (Requests for Comments ) . Tyto soubory obsahují jak formální popis protokolu tak použití protokolu
Aplikační
Data k uživateli
Kódování
Transportní
Zajišťuje komunikaci mezi různorodými zařízeními v různorodých sítí
Síťová
Určuje nejlepší cestu sítí
Přístup k médiu
Ovládá hardware
Šifrování

## Slide 20: Proces komunikace
Vytvoření dat pro přenos v aplikační vrstvě v nějakém software interagující s uživatelem.
Segmentace a zapouzdření dat v nižší vrstvě.
Generování dat na médiu ve vrstvě přístupu k médiu
Přenos dat po síti (médium a propojovací zařízení)
Zachycení dat na přístupové vrstvě adresáta
Rozpouzdření a složení dat
Předání dat do aplikace
Aplikační
Transportní
Fyzická
Síťová
Transportní
Síťová
Fyzická
Aplikační
Médium, propojovací HW

## Slide 22: PDU a zapouzdřování
Zapouzdření (encapsulation) je proces zpracování dat z aplikační vrstvy na data, která se budou vysílat na médiu.
PDU (Protocol Data Unit) je datová jednotka.
PDU se odlišuje po každou vrstvu.
  Rámec (Frame)
  Packet (Paket)
  Segment
  Data
Email data
Data
Data
Data
Transportní hlavička
Data
Transportní hlavička
Data
Síťová hlavička
Transportní hlavička
Data
Síťová hlavička
Hlavička
rámce
111001000011001010011100111011
Data
Segment
Packet
Rámec
Bity
Vrstva přístupu k médiu
Síťová vrstva
Transportní vrstva
Aplikační vrstva
proces zapouzdřování
Patička
rámce
PDU

## Slide 23: Vysílání a přijímání
Ukážeme si to na příkladu s HTTP serverem
Vysílání
  Web-server připraví data v aplikační vrstvě dle protokolu HTTP , která posílá klientovi a předá je na vyřízení transportní vrstvě.
  V transportní vrstvě se provede segmentace zprávy a ke každému segmentu se přidá hlavička. Toto se pošle síťové vrstvě.
  V síťové vrstvě se přibalí hlavička obsahující mimo jiné i IP adresu zdroje a cíle. Paket se pošle níže.
  Ve vrstvě přístupu k médiu se opět přidá hlavička, která mimo jiné obsahuje i fyzickou adresu. Fyzická adresa cíle je nastavená na nejbližší adresu zařízení v lokální síti, které je v cestě.
  Dále se data již posílají na NIC (Network Interface Card), kde jsou vysílána bit po bitu.
Přijímání
  Proces přijímání je reverzní k procesu vysílání.

## Slide 24: ISO/OSI
Zkratka ISO znamená „International Organization for Standardization“ (Mezinárodní organizace pro normalizaci).
Jedná se o dobrovolné sdružení národních standardizačních organizací. V ČR je to ČSN.
Tato skupina začala v 70. letech 20.století vytvářet (doporučovat) provedení vzájemné komunikace mezi počítači do sedmi souvisejících vrstev.
První oficiální výsledek byl publikován v roce 1983.
Model ISO/OSI je tedy referenční komunikační model, který v překladu znamená „International Standards Organization / Open System Interconnection" (Mezinárodní organizace pro normalizaci / propojení otevřených systémů).
ISO/OSI model obsahuje následující vrstvy.
  Fyzická vrstva
  Linková vrstva
  Síťová vrstva
  Transportní vrstva
  Relační vrstva
  Prezentační vrstva
  Aplikační vrstva
Obecně lze také vrstvy rozdělit na následující skupiny:
  vrstvy poskytující podpůrné služby aplikacím (aplikační, prezentační, relační)
  přizpůsobující vrstva (transportní)
  vrstvy zaměřené na přenos dat (síťová, linková fyzická)

## Slide 25: ISO/OSI vrstvy
Fyzická vrstva (physical layer)
  Jejím hlavním úkolem je přenést bit. Je hardwarová.
  Definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry týkající se fyzického propojení jednotlivých zařízení.
  Fyzická vrstva se také zabývá kódováním, modulací, synchronizací na úrovni bitu, korekcí zkreslení/útlumů, eliminování přeslechů, ...
  Na úrovni fyzické vrstvy se rozlišuje sériový/paralelní přenos, synchronní/asynchronní/arytmický přenos.
  Na úrovni fyzické vrstvy se pracuje s veličinami jako šířka pásma, přenosová rychlost, ...
Linková vrstva (link layer)
  Hlavním úkolem je přenést celý blok dat (rámec).
  Zabezpečuje přenos rámce jen z uzlu do přímého souseda.
  Nezabývá se přenosy rámců přes mezilehlé uzly.
Síťová vrstva (network layer)
  Hlavním úkolem této vrstvy je přenášet bloky dat od odesílatele až k příjemci.
  Stará se jak o samotný přenos tak i o nalezení vhodné cesty k příjemci(směrování - routing).
  Pro „vhodnou“ cestu existuje mnoho kritérií (doba, přenosu, spolehlivost, ...).
  Hlavním rozdělením směrování je na
    Adaptivní(reagují průběžně na stav sítě, vetší režie)
    Neadaptivní(nereaguje na stav sítě, menší režie).
    Centralizované algoritmy směrování, které předpokládají existenci jediného subjektu, který rozhoduje o cestách v síti, vyhledává je a o výsledcích informuje ostatní uzly.
    Izolované algoritmy fungují tak, že si každý uzel rozhoduje o směrování sám (nespolupracuje s ostatními uzly).
    Distribuované algoritmy předpokládají samostatnou práci uzlů jako u izolovaného směrování s tím rozdílem, že si uzly vzájemně předávají informace o stavu sítě. Dnes je distribuované směrování používáno nejvíce.

## Slide 26: ISO/OSI vrstvy - pokračování
Transportní vrstva (transport layer)
  Definuje protokoly pro strukturované zprávy a zabezpečuje bezchybnost přenosu (provádí některé chybové kontroly). Řeší například rozdělení souboru na pakety a potvrzování. Je softwarová.
  Do vrstvy síťové (včetně) se uzly berou jako nedělitelné celky. Transportní vrstva již rozlišuje konkrétní entity v rámci každého uzlu. Jednotlivé entity se rozlišují pomocí přechodových bodů (body SAP, porty).
Relační vrstva (session layer)
  Koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Dále zajišťuje zabezpečovací, přihlašovací a správní funkce. Je softwarová. Dokáže například navázat spojení při výpadku – udržuje relaci.
Prezentační vrstva (presentation layer)
  Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší například háčky a čárky, CRC, kompresi a dekompresi, šifrování dat. Je softwarová.
Aplikační vrstva (aplication layer)
  Je to v modelu vrstva nejvyšší. Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace, například databázové systémy, elektronická pošta nebo programy pro emulaci terminálů. Používá služby nižších vrstev a díky tomu je izolována od problémů síťových technických prostředků. Je softwarová.
  Původní představou bylo to, že bude obsahovat aplikace, což by znamenalo standardizovat veškerý software, což není možné. A tak se rozhodlo, že bude obsahovat pouze jádra aplikacím které má smysl standardizovat. Například mechanismy přenosu elektrické pošty.

## Slide 27: Adresace v síti
V sítích se dle vrstev rozlišuje několik adres
Aplikační vrstva
Kódování aplikacemi
Transportní vrstva
Číslo portu
Síťová vrstva
IP adresa
Linková vrstva
Fyzická adresa
Fyzická vrstva
Synchronizace a časování bitů

## Slide 28: Data ke koncovému zařízení
Provádí se tak v linkové vrstvě.
K tomu slouží MAC adresa
MAC = Media Access Control.
Jedná se o fyzickou adresu, která slouží pro adresaci v rámci lokální sítě.
Každý síťový hardware má svou celosvětově jedinečnou(danou výrobce).
Skládá se z 48 bitů (01:23:45:36:34:ab).

## Slide 29: Data procházejí mezi sítěmi
Provádí se to v síťové vrstvě
K tomuto slouží IP adresa.
IP adresa se rozděluje na adresu sítě a adresu hosta.

## Slide 30: Data míří k patřičné aplikaci
K tomu slouží číslo portu, které přesně udává, které aplikaci budou data předána.
Porty:
  20, 21 – FTP
  22 – SSH
  23 – Telnet
  25 – SMTP
  53 – DNS
  67,68 - DHCP
  80 – HTTP
  110 – POP3
  143 - IMAP

## Slide 31: Slovník
Straight-through Cable
  Přímý UTP kabel sloužící pro propojení nepodobných síťových zařízení
Crossover Cable
  Křížený UTP kabel sloužící pro propojení podobných zařízení
Ethernet
  Technologie LAN
MAC Address
  Fyzická adresa, 2.vrstva
IP adresa
  Logická adresa, 3. vrstva
NIC
  Network Interface Card, síťová karta
Port (hardware)
  Rozhraní pro médium a síťové zařízení
Port (software)
  Layer 4 adresa protokolu
Interface(hardware)
  Hardware port
Interface (software)
  Logický bod mezi různými vrstvami software
PC, Computer, Workstation
  Koncové zařízení
Switch
  Zařízení, které přepíná tok rámců (frame) podle MAC adres, 2. vrstva
Router
  Zařízení, které směruje dle IP adres, 3. vrstva
Bit
  Binární číslice (0,1), Layer 1 PDU
Frame
  Layer 2 PDU
Packet
  Layer 3 PDU