## Slide 1: Transportní vrstva
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: Transportní vrstva
Transportní vrstva připravuje data z aplikační vrstvy na přenos sítí. Obráceně připravuje data ze sítě pro aplikace.
Rozdělení a identifikace komunikace mezi rozličnými aplikacemi
Segmentace dat
Znovu vytvoření dat ze segmentů
Identifikace aplikace dle čísla portu
Fyzická
Síťová
Transportní
Relační
Prezentační
Aplikační
Aplikační
Linková
Transportní
Síťová
Přístup k médiu
ISO/OSI TCP/IP

## Slide 3: Segmentace a multiplexing
Segmentace
  Zpráva se rozdělí na více menších zpráv .
  Jednotlivé „kousky“ jsou označené pro jejich pozdější složení ve správném pořadí.
Multiplexing
  Prokládání „kousků“ zpráv od různých účastníků na médium.
  Více aplikací může využívat síť současně.
Zpráva A – díl 3
Zpráva A – díl 2
Zpráva A – díl 1
Zpráva B – díl 2
Zpráva B – díl 1

## Slide 4: Služby transportní vrstvy
Segmentace a složení zprávy
Multiplexing
Navázání spojení
Spolehlivý provoz
  Opětovné poslání ztracených dat.
Zachování pořadí segmentů při skládání
Kontrola toku

## Slide 5: Služba TCP (Transmission Control Protocol)
Spolehlivá služba
  Ošetření kontroly doručení. Ztracené segmenty se posílají znovu.
Spojovaná služba
  Ošetření správného pořadí při skládání zprávy.
Popis v RFC 793
Použití: HTTP, POP, SMTP, SSH, …
Délka hlavičky minimálně 20Bytes
Navazuje se a ukončuje se spojení.

## Slide 6: TCP segment
hlavička | Zdrojový port(16 bitů) | Cílový port (16 bitů)
 | Pořadové číslo (32 bitů) | 
 | Potvrzovací číslo (32 bitů) | 
 | Délka hlavičky (4 bity) Rezervováno (6 bitů) Kódové bity (6) | Okénko (16 bitů)
 | Kontrolní součet (16 bitů) | Urgence (16 bitů)
 | Volitelné (0 nebo 32 bitů) | 
data | Data aplikační vrstvy (různé velikosti) | 

## Slide 7: Služba UDP (User Datagram Protocol)
Nespolehlivá služba
  Ztracené datagramy se znovu neposílají.
Nespojovaná služba
  Není zaručen příjem datagramů v pořadí v jakém byly vyslány
Popis v RFC 768
Použití: DNS, DHCP, RIP, SNMP, VoIP, …
Délka hlavičky minimálně 8 Bytes
Nenavazuje a neukončuje spojení.
Jednoduchá služba bez složité správy.
Vhodné pro služby s malým obsahem dat (nejlépe do jednoho datagramu).

## Slide 8: UDP datagram
hlavička | Zdrojový port (16 bitů) | Cílový port (16 bitů)
 | Délka hlavičky (16 bity) | Kontrolní součet (16 bitů)
data | Data aplikační vrstvy (různé velikosti) | 

## Slide 9: Porty
Každá aplikace má své unikátní číslo portu.
Dvě služby na serveru nesmí mít stejná čísla portu stejné služby transportní vrstvy.
Číslo portu slouží transportní vrstvě právě k rozlišení aplikace, které daný segment či datagram patří.
Příklady:
  HTTP – 80, POP3 – 110, SMTP – 25, …
Webový prohlížeč komunikuje standardně na portu 80. Pokud budeme chtít použít port jiný, je třeba jej zadat ručně za adresu oddělenou dvojtečkou:
  www.google.com:12345
Netstat – utilita pro zobrazení aktivních spojení

## Slide 10: Čísla portu
Některé služby jako například DNS s portem 53 využívají jak TCP tak i UDP protokol.
Čísla portu | Popis
0 – 1023 | Velmi známé porty
1024 – 49151 | Registrované porty
49152 - 65535 | Soukromé či dynamické porty

## Slide 11: Příklady portů
Číslo | TCP | UDP | Služba
0 | tcp | udp | Rezervováno
4 |  | udp | NTP
7 | tcp | udp | ECHO protocol
20 | tcp |  | FTP (data)
21 | tcp |  | FTP (příkazy)
22 | tcp |  | SSH
23 | tcp |  | Telnet
25 | tcp |  | SMTP
53 | tcp | udp | DNS
67 |  | udp | BOOTP (server), DHCP
68 |  | udp | BOOTP (klient), DHCP
69 |  | udp | TFTP
80 | tcp |  | HTTP
Číslo | TCP | UDP | Služba
110 | tcp |  | POP3
123 |  | udp | NTP
143 | tcp | udp | IMAP
194 | tcp |  | IRC
213 | tcp | udp | IPX
443 | tcp |  | HTTPS
3306 | tcp |  | MySQL
5190 | tcp |  | AOL Instant Messenger, ICQ
5222 | tcp |  | Jabber
5223 | tcp |  | Jabber, SSL
6667 | tcp |  | IRC
6697 | tcp |  | IRC, SSL
8767 |  | udp | TeamSpeak
27015 |  | udp | Half-Life
27960 |  | udp | Multiplayer Wolfenstein: Enemy Territory

## Slide 12: TCP - Navázání a ukončení spojení
Důležité signály
  URG - Urgent pointer field significant
  ACK - Acknowledgement field significant
  PSH - Push function
  RST - Reset the connection
  SYN - Synchronize sequence numbers
  FIN- No more data from sender
Navázání spojení A s B
  A vyšle (SEQ=100; CTL=SYN) k B
  B vyšle (SEQ=300; CTL=SYN,ACK; ACK=101) k A
  A vyšle (SEQ=101; CTL=ACK; ACK=301) k B
Ukončení spojení A s B
  A vyšle FIN k B
  B vyšle ACK k A
  B vyšle FIN k A
  A vyšle ACK k B

## Slide 13: TCP - Posuvné okénko
Aby se nemusel potvrzovat každý segment, což by nepříjemně zaneprázdnilo síť, používá se posuvné okénko.
Potvrzení se posílá až po příchodu všech bytů okénka.
Po přijetí tohoto potvrzení se mohou posílat další segmenty.
V případě, že potvrzení nepřijde do určitého času, pošle se celá série segmentů znovu.
Velikost okénka (Byte) určuje počet vyslaných bytů, u kterých se neočekává potvrzení.
Číslo potvrzení je číslem dalších očekávaných bytů.
Okénko se může dynamicky měnit.

## Slide 14: TCP - Příklad komunikace
Vysílač | Směr | Přijímač
Sekvence 1 - 1500 |  | Příjem 1 - 1500
Sekvence 1501 – 3000 |  | Příjem 1501 - 3000
Příjem potvrzení 3001 |  | Poslání potvrzení 3001
Sekvence 3001 – 4500 |  × | Chyba při příjmu
Sekvence 4501 – 6000 |  | Příjem 4501 – 6000
Příjem Potvrzení 3001 |  | Poslání potvrzení 3001 Window size = 1500
Sekvence 3001 – 4500 |  | Příjem sekvence 3001 - 4500
Velikost okénka = Window size = 3000