## Slide 1: Síťová vrstva
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: Síťová vrstva
Síťová vrstva slouží k přenosu dat (segmentů z transportní vrstvy) mezi zařízeními v síti.
K tomu používá procesy:
  Adresace
  Směrování
  Zapouzdření segmentu do paketu
  Rozpouzdření paketu na segment
Fyzická
Síťová
Transportní
Relační
Prezentační
Aplikační
Aplikační
Linková
Transportní
Síťová
Přístup k médiu
ISO/OSI TCP/IP

## Slide 3: Protokoly síťové vrstvy
Internet Protocol version 4 (IPv4)
Internet Protocol version 6 (IPv6)
Novell Internetwork Packet Exchange (IPX)
AppleTalk
Connectionless Network Service (CLNS/DECNet)

## Slide 4: Protokol IPv4
IPv4 - Internet Protocol verze 4
PDU je paket (packet)
Základní charakteristika
  Nespojovaná – není navazováno spojení
    Vysílač neví zda je příjemce přítomen, zda paket došel, zda příjemce může paket přečíst, …
    Příjemce neví kdy paket přijde, …
  Nespolehlivá – Není zaručeno dodání packetu
    Best Effort – nejlepší snaha
  Nezávislá na médiu – Pracuje nezávisle na médiu, které data přenáší.

## Slide 5: Hlavička IPv4 paketu
Ver. | IHL | Type of service | Packet Length |  | 
Identification |  |  | Flag | Fragment Offset | 
Time to Live |  | Protocol | Header Checksum |  | 
IP Source Address |  |  |  |  | 
IP Destination Address |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  | Padding
1B 2B 3B 4B

## Slide 6: Hlavička IPv4 paketu
IP Destination Address - Cílová IP adresa
IP Source Address - Zdrojová IP adresa
Time to Live (TTL) – počet hopů, než je paket zahozen
Protocol (Protokol) – 06 TCP, 17 UDP, 01 ICMP
Type of Service (ToS) – Priorita služby, QoS
Fragment Offset – Někdy při přenosu mezi médii je potřeba provést fragmentaci paketu, jednotlivé fragmenty je pak potřeba identifikovat.
Flag – MF, DF

## Slide 7: Hlavička IPv4 paketu
Ver. – verze
IHL (Header Length) – délka hlavičky
Packet Length – Délka paketu v Bajtech zahrnující hlavičku i data.
Identification – Identifikace fragmentů původního paketu
Header Checksum – kontrola chyb v hlavičce
Options – volitelné, obvykle nepoužité

## Slide 8: Typický IPv4 paket
Ver.=4 | IHL=5 | Type of service | Packet Length = 472 |  | 
Identification = 111 |  |  | Flag=0 | Fragment Offset=0 | 
TTL = 123 |  | Protocol = 6 | Header Checksum |  | 
IP Source Address |  |  |  |  | 
IP Destination Address |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  | Padding
Data |  |  |  |  | 
Data |  |  |  |  | 
Data |  |  |  |  | 
1B 2B 3B 4B

## Slide 9: Rozdělování sítí - Segmentace
Důvody rozdělování sítí:
  Geografické
    Segmentace sítě
    Efektivnější správa
  Dle účelu
    Různé potřeby pro různé typy použití služeb
  Vlastnictví
    Bezpečnost dat
Nevýhody velkých (nerozdělených) sítí
  Snížení výkonu – broadcast doména
  Bezpečnostní problémy
  Správa adres

## Slide 10: Hierarchická IPv4 adresa s prefixem 24
Hierarchie adresy je podobná hierarchii adresy poštovní:
  Země – město – ulice – číslo popisné - osoba
32 bitů |  |  | 
Síťová část |  |  | host
8 bitů | 8 bitů | 8 bitů | 8 bitů
192 | 168 | 0 | 1

## Slide 11: Gateway - Komunikace mimo lokální síť
Pokud se bude chtít spojit host s hostem z jiné sítě, pošle se paket na bránu (gateway)
Brány (gateways) umožňují komunikaci mezi sítěmi.
Nastavenou gateway zjistíme například pomocí příkazu ipconfig.
Bránu můžeme nastavit ve standardním nastavení sítě (viz obrázek)

## Slide 12: Směrování
Určování cesty paketu ze zdroje k cíli.
Směrování obstarává router (layer 3)
Směrování dělíme na:
  Statické (pevně stanovená pravidla)
  Dynamické (cesta se určuje dle aktuálního stavu sítě, routery si navzájem vyměňují informace o síti)
Směrování se provádí dle směrovací tabulky
Tři hlavní problematiky určování cest:
  Cílová síť
  Další hop
  Metrika

## Slide 13: Router
Každý paket se směruje nezávisle na ostatních
Jelikož router je L3 zařízení, dokáže rozpoznat rámce a z nich pakety. Podle IP adres paketů se rozhoduje.
Router s paketem může provést 3 operace:
  Přeposlat na další router (Forward it to the next hop router)
  Přeposlat k cílové stanici (Forward it to the destination host)
  Zahodit jej (Drop it)

## Slide 14: Dynamické směrování
Routery si navzájem vyměňují informace o síti
Cesta se určuje dle aktuálního stavu sítě
Směrovací protokoly:
  RIP (Routing Information Protocol)
  EIGRP (Enhancet Interior Gateway Protocol)
  OSPF (Open Shortest Path First)
Směrovací protokol je souhrn pravidel pro komunikaci mezi routery a vyměňování si informací o stavu sítě za účelem určení nejlepší cesty sítí paketů.