## Slide 1: Adresace
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: IPv4 adresa
Každé koncové zařízení v síti musí být jednoznačně identifikovatelné.
Každý paket ze síťové vrstvy má v hlavičce uvedenou IP adresu zdroje a cíle.
V procesu směrování se rozhoduje právě podle IP adres.
IPv4 adresa je 32 bitů dlouhá.
Jedná se o 4 Byte (oktety) oddělené tečkou.
IP adresa je hierarchická
  Levá část – síť
  Pravá část – host
  Jednotlivé rozložení je určeno prefixem nebo maskou
    prefix – určuje počet jedniček (bitů) pro adresu sítě
    maska – první jedničky zleva udávají část pro síť, zbylé nuly udávají část pro hosta
Příklad IPv4 adresy
  Binárně: 10101100000100000000010000010100
  Desítkově: 172.16.4.20

## Slide 3: Typy adres v IPv4
Adresa sítě
  Nejmenší možná adresa dané sítě náleží pro reprezentaci sítě samotné.
  V části pro hosty (koncová zařízení) jsou jen 0.
  10.0.0.0
Broadcast adresa
  Největší možná adresa dané sítě náleží pro reprezentaci všech zařízení v síti.
  V části pro hosty jsou samé 1.
  10.0.0.255
Adresa hostu
  Unikátní adresa každého koncového zařízení.
  10.0.0.23
Pro výše uvedené příklady uvažujte síť 10.0.0.0/24 tedy s maskou 255.255.255.0.

## Slide 4: Počítání adres pro síť 172.16.20.0 /25
Adresa sítě (samé nuly pro červenou část hosta) |  |  | 
10101100 | 00010000 | 00010100 | 00000000
172 | 16 | 20 | 0
Broadcast adresa (samé jedničky pro červenou část hosta) |  |  | 
10101100 | 00010000 | 00010100 | 011111111
172 | 16 | 20 | 127
IP adresa sítě | 172 | 16 | 20 | 0
IP adresa binárně | 10101100 | 00010000 | 00010100 | 00000000
Maska | 255 | 255 | 255 | 128
Maska binárně | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000
První host |  |  | 
10101100 | 00010000 | 00010100 | 00000001
172 | 16 | 20 | 1

## Slide 5: Typy komunikace
Unicast
  Z jednoho hosta na jeden host
  Adresát je dán přímo jeho IP adresou
Broadcast
  Z jednoho hosta na všechny v dané určené podsíti.
  Dáno speciální broadcast adresou dané sítě.
Limited Broadcast
  Z jednoho hosta na všechny v JEHO síti
  Speciální adresa: 255.255.255.255
  Router tento broadcast nepropustí dál.
Multicast
  Z jednoho hosta na určený počet hostů
  Redukuje zatížení sítě, protože se jeden paket může tímto poslat na více hostů najednou. Neposílá se jako více unicast paketů.
  Adresáti jsou určeni speciálními adresami v rozsahu od 224.0.0.0 do 239.255.255.255.

## Slide 6: Rezervované adresy
Typy adres | Rezervovaný rozsah | RFC
Host | 0.0.0.0 – 223.255.255.255 | 790
Multicast | 224.0.0.0. – 239.255.255.255 | 1700
Experimentální | 240.0.0.0 – 255.255.255.254 | 1700, 3330
Multicast Pakety jsou vždy poslány s TTL (Time to Live) nastaveny na 1,
proto je každý router zahodí a tedy neprojdou do jiné sítě.

## Slide 7: Veřejné a privátní adresy
Veřejné
  Unikátní v celé síti.
  Určené pro stanice dosažitelné v síti odkudkoliv.
Privátní adresy
  Není zaručena unikátnost v celé síti.
  Adresy určené pro vnitřní sítě.
  10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
  172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
  192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
NAT (Network Address Translation)
  Převod privátních adres na veřejné
  Host z privátní sítě má poté možnost přístupu do celé sítě.

## Slide 8: Speciální IPv4 adresy
Nemohou být přiděleny běžným hostům v Internetu
Adresa sítě a broadcast adresa
Default Route – 0.0.0.0
  Rezervováno 0.0.0.0 – 0.255.255.255 (0.0.0.0/8)
Loopback – 127.0.0.1 (localhost)
  Určeno pro přímý odkaz na sebe samotného
  Rezervováno 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (127.0.0.0/8)
Link-Local Address
  Automatické přidělování IP adres operačním systémem v peer-to-peer sítích nebo když není možné použít DHCP
  Není možná komunikace ven ze sítě.
  Rezervováno 169.254.0.0 – 169.254.255.255 (169.254.0.0/16)
TEST-NET Address
  Pro vyučování a testování v LAN.
  Není možná komunikace ven ze sítě.
  Rezervováno 192.0.2.0 – 192.0.2.255 (192.0.2.0/24)

## Slide 9: Třídy IP adres
Třída | První oktet desítkově | První oktet binárně | Síť a Host | Standardní maska | Počet sítí a hostů na každou síť
A | 1 – 127 | 00000000 - 01111111 | S.H.H.H | 255.0.0.0 | 127 sítí 16 777 214 hostů
B | 128 – 191 | 10000000 - 10111111 | S.S.H.H | 255.255.0.0 | 16 384 sítí 65 534 hostů
C | 192 – 223 | 11000000 - 11011111 | S.S.S.H | 255.255.255.0 | 2 097 150 sítí 254 hostů
D | 224 – 239 | 11100000 - 11101111 | Multicast |  | 
E | 240 - 255 | 11110000 - 11111111 | Experimenty |  | 

## Slide 10: Plánování přidělování adres
Přidělování adres není dobré provádět náhodně.
Je potřeba počítat s:
  Prevence duplicitních adres
  Poskytování a kontrola přístupu
  Bezpečnost a chod
Je dobré pro určité typy hostů vyčlenit speciální rozsahy. Ulehčí to správu.
Rozdělení hostů dle:
  Místa (1. patro, 2. patro, …)
  Zaměření (obchod, sklad, vedení, …)
  Zařízení (tiskárny, servery, klienti, …)

## Slide 11: Plánování přidělování adres
Je potřeba rozvrhnout, komu bude určena veřejná adresa a komu privátní.
Hlediska:
  Máme v síti více zařízení, než přidělený rozsah veřejných adres od ISP?
  Budou zařízení dosažitelná z vnější sítě (Internetu)?
  Je možné použít NAT pro přístup hostů s privátní adresou do internetu?
Veřejnou adresu mají obvykle servery, na kterých běží například HTTP server, …
Privátní adresu mají obvykle pracovní stanice uvnitř privátní sítě.

## Slide 12: Statické a dynamické přidělování adres
Statické přidělování adres
  Minimálně musíme nastavit IP adresu, bránu, masku a DNS
  Určeno především pro servery, tiskárny, …, pro které je potřeba zaručit přístup.
  Zvyšuje přehlednost a řízení administrátorem
  Časově náročné
Dynamické přidělování adres
  Obvykle službou DHCP
  Stanice v síti se nemusí nastavovat, vše je nastaveno automaticky
  Je možné určovat rozsahy přidělovaných adres
  Adresy jsou zapůjčovány na specifickou dobu.

## Slide 13: Příklad rozdělení IP adres
Použití | První adresa | Poslední adresa | Celkem
Síť | 172.16.x.0 |  | 172.16.x.0/25
Hosté (přidělované DHCP) | 172.16.x.1 | 172.16.x.127 | 
Servery | 172.16.x.128 | 172.16.x.191 | 172.16.x.128/26
Periférie (tiskárny, …) | 172.16.x.192 | 172.16.x.223 | 172.16.x.192/27
Síťová zařízení (AP, …) | 172.16.x.224 | 172.16.x.253 | 172.16.x.224/27
Router (gateway = brána) | 172.16.x.254 |  | 
Broadcast | 172.16.x.255 |  | 
Použití například u sítí 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0, …

## Slide 14: Kdo přiděluje rozdílné adresy?
Globálně
  Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
  http://www.iana.net
Regionálně
  Afrika - AfriNIC (African Network Information Centre
  Asie, Pacifik - APNIC (Asia Pacific Network Information Centre)
  Severní Amerika - ARIN (American Registry for Internet Numbers)
  Latinská Amerika - LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry)
  Evropa, střední východ, centrální Asie - RIPE NCC (Reseaux IP Europeans)

## Slide 15: ISP (Internet Service Provider )
Poskytovatel internetových služeb (přístup k Internetu, DNS, Email, Web, …)
Stupně ISP
  1. úroveň
    Národní či mezinárodní poskytovatelé
    Napojení přímo na páteř Internetu
    Nabízí připojení pro ISP 2. úrovně, velké firmy a organizace
    Klíčové body jsou spolehlivost a rychlost
  2. úroveň
    Využívá služeb ISP 1. úrovně
    Nabízí služby pro firmy a organizace
    Nabízí vlastní služby DNS, SMTP, …
  3. úroveň
    Využívá služeb ISP 2. úrovně
    Nabízí služby pro domácnosti a malé firmy v omezených geografických lokacích

## Slide 16: IPv6
V roce 1990 se IETF (Internet Engineering Task Force) začala zabývat vyčerpáním adres IPv4 – výsledkem jejich snažení je IPv6
Snažili se o:
  Zlepšení manipulace s pakety
  Integrovaná bezpečnost
  Lepší škálovatelnost
Vlastnosti IPv6
  128 bitová hierarchická IP adresa
  Zjednodušená hlavička paketu
  Bezpečnost
IPv6 není jen protokolem třetí vrstvy, ale celou skupinou protokolů (ICMPv6, nové směrovací protokoly, …)
Pro masivní používání IPv4 je nástup IPv6 velmi pomalý

## Slide 17: Hlavička IPv6 paketu
Version 6 | Traffic Class 8 bits | Flow Label 20 bits
Payload Length 16 bits | Next Hdr 8 bits | Hop Limit 8 bits
3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 |  | 
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab |  | 

## Slide 18: Subnet mask
Maska podsítě určuje u IP adresy část pro síť a část pro hosta.
Může být vyjádřena i prefixem – číslo, které udává počet jedniček v masce.
Příklad jedné masky
  Prefix: /24
  Desítkově: 255.255.255.0
  Binárně: 11111111.11111111.11111111.00000000
Příklad:
  Adresa: 172.16.20.35 , 10101100.00010000.00010100.00100011
  Subnet mask : 255.255.255.224, 11111111.11111111.11111111.11100000
  Adresa sítě: 172.16.20.32, 0101100.00010000.00010100.00100000

## Slide 19: Jednotlivé oktety v masce
00000000 | 0
10000000 | 128
11000000 | 192
11100000 | 224
11110000 | 240
11111000 | 248
11111100 | 252
11111110 | 254
11111111 | 255

## Slide 20: Do jaké sítě patří IP adresa
Do jaké sítě patří daná IP adresa se určuje pomocí operace AND (logický součin).
Adresa sítě = Adresa hosta AND Maska
Logická funkce AND:
  0 AND 0 = 0 1 AND 0 = 0
  0 AND 1 = 0 1 AND 1 = 1
Příklad:
Host | 192 | 0 | 0 | 1
Host binárně | 11000000 | 00000000 | 00000000 | 00000001
Maska | 255 | 255 | 0 | 0
Maska binárně | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000
Adresa sítě | 11000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000
Adresa sítě binárně | 192 | 0 | 0 | 0

## Slide 21: Základy podsíťování
Podsíťování (subnetting) umožňuje vytvářet další logické sítě z jednoho adresního bloku.
Počet podsítí: 2n (n je počet půjčených bitů)
Počet hostů v podsíti: : 2n-2(n je počet zbylých bitů pro hosta). Od počtu hostů je odečtena adresa sítě a broadcast adresa.
Příklad:
  Mějme síť 192.168.1.0/24
  Půjčíme-li si jeden bit z adresy hosta a použijeme jej na dvě podsítě, dostaneme toto:
Podsíť | Adresy sítí | Rozsahy | Broadcast
0 | 192.168.1.0/25 | 192.168.1.1 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127
1 | 192.168.1.128/25 | 192.168.1.129 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255

## Slide 22: Určení správných velikostí podsítí
Nejprve se spočte celkový počet hostů
Dále se rozhodně počet sítí a velikost jednotlivých podsítí.
  Seskupování hostů dle lokace
  Seskupování dle zaměření
Alokace adres
Při plánování adresných rozsahů je důležité přihlížet k možným eventualitám v budoucnu.

## Slide 23: Testování dostupnosti
Ping – zjištění dostupnosti dané stanice
Tracerouter (tracert) – testování celé cesty k hostu