## Slide 1: Linková vrstva
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: Linková vrstva
Připravuje síťová data na fyzický přenos
Z paketů vytváří rámce (frame)
Ovládá přístup k médiu
PDU linkové vrstvy je rámec (frame)
Formát rámce je závislý na druhu média.
Fyzická
Síťová
Transportní
Relační
Prezentační
Aplikační
Aplikační
Linková
Transportní
Síťová
Přístup k médiu
ISO/OSI TCP/IP

## Slide 3: Podvrstvy linkové vrstvy
LLC – Logical Link Control
  Připravuje rámce z paketů
  Identifikuje protokoly síťové vrstvy
MAC – Media Access Control
  Adresace rámců
  Detekce rámců

## Slide 4: Rozhraní linkové vrstvy
Fyzická
Síťová
Transportní
Relační
Prezentační
Aplikační
Linková
Implementováno
softwarem
Implementováno
hardwarem
Nezávislé
na médiu
Závislé
Na médiu
LLC
MAC

## Slide 5: Standardy Linkové vrstvy
ISO | HDLC (High Level Data Link Control)
IEEE | 802.2 (LLC) 802.3 (Ethernet) 802.5 (Token Ring) 802.11 (Wifi)
ITU | Q.922 (Frame Relay) Q.921 (ISDN) HDLC
ANSI | 3T9.5 ADCCP (Advanced Data Communications Control Protocol)

## Slide 6: Metody přístupu ke sdílenému médiu
Řízený přístup
  Deterministický přístup
  V každou chvíli je přesně určen jeden vysílač
  Nejsou kolize
  Příklady: Token Ring, FDDI
Řízení přístupu dle kontextu
  Nedeterministický přístup
  Jsou dána pravidla, kterými se všichni řídí
  Mohou nastat kolize
  Kdo může vysílat se určí z aktuální situace
  Příklady: CSMA/CD v Ethernetu, CSMA/CA u wifi

## Slide 7: Metody přístupu k nesdílenému médiu
Obvykle dvoubodové spoje v sítích WAN
Simplex
Half duplex
  V jeden čas mohou po médiu proudit data jen jedním směrem
Full duplex
  Současně je umožněno jedna data přijímat a jiná vysílat

## Slide 8: Topologie
Prostorové uspořádání sítě
Určuje jakým způsobem jsou mezi sebou propojeny jednotlivé stanice
Fyzická topologie
  Určuje fyzické uspořádání stanic
Logická topologie
  Určuje jak je uspořádána komunikace. Jakým způsobem mezi sebou stanice komunikují

## Slide 9: Hvězda (Star)
Nejčastější Ethernet na
kroucené dvojlince
✔ výpadek kabelu odstaví jediný počítač
✔ lze oddělený provoz
✔ lze paralelní provoz
✗ spousta kabelů
✗ výpadek středu fatální

## Slide 10: Kruh (Ring)
Token Ring, FDDI
✔ triviální následnictví – jednoduché protokoly
✗ výpadek kabelu fatální
✗ nepružné

## Slide 11: Sběrnice (Bus)
Ethernet na koaxiálním kabelu
✔ jednoduché a pružné
✔ málo drátů
✗ výpadek kabelu rozdělí (v lepším případě)

## Slide 12: Strom (Tree)
zobecnění hvězdy
● základem spousty středně velkých sítí
● reálný výkon závisí na topologii
● Ethernet na kroucené dvojlince
✔ lze oddělovat provoz
✗ výpadkem uzlu/kabelu se rozpadne

## Slide 13: Obecný graf
typický pro Internet
✔ zpravidla redundantní – výpadek nevadí
✗ větší nároky na aktivní prvky (musí hledat cestu, rozhodovat)

## Slide 14: Rámec
Rámec se vytvoří přidáním hlavičky a patičky k paketu síťové vrstvy.
rámec
Hlavička (header) |  |  |  | Tělo (body) | Patička (trailer) | 
Start rámce | Adresy | Typ | Řízení kvality | L3 PDU | Detekce chyby | Konec rámce

## Slide 15: Ethernet rámec
Preamble – určeno pro synchronizaci
Cíl – cílova 48 bitová MAC adresa
Start - zdrojová 48 bitová MAC adresa
Typ – protokol vyšší vrstvy
Data – PDU vyšší vrstvy (obvykle paket)
FCS – Frame Check Sequence – pro kontrolu bezchybnosti rámce
Preamble | Cíl | Zdroj | Typ | Data | FCS
8B | 6B | 6B | 2B | 46-1500B | 4B

## Slide 16: WAN rámec
Flag – binární sekvence (obvykle 0111110) identifikující začátek
Adresa – PPP adresa, standardní adresa není potřeba
Řízení
Protokol – Určuje vyšší PDU, která je uložena v datové oblasti rámce
Data – PDU z vyšší vrstvy
FCS – Určeni pro detekci chyby
Flag | Adresa | Řízení | Protokol | Data | FCS
1B | 1B | 1B | 2B | proměnné | 2 nebo 4B

## Slide 17: Wifi rámec
Frame Control – Verze, Typ, Flagy (WEB, Subtyp), …
Duration/ID – Čas μs potřebný na přenos rámce/ Identifikace stanice
DA – Cílová adresa
SA – Zdrojová adresa
RA – Adresa nejbližšího následujícího příjemce
Sequence – Číslo sekvence
TA – Adresa zařízení, které právě vyslalo rámec
Tělo – Obvykle paket
FCS – CRC pro kontrolu správnosti rámce
Frame Control | Duration/ ID | DA | SA | RA | Sequence | TA | Tělo | FCS
2B | 2B | 6B | 6B | 6B | 2B | 6B | 0-2312 | 4B

## Slide 18: Z aplikační vrstvy až na médium
Aplikace připraví data pro přenos sítí. K surovým datům přidá L7 hlavičku dle protokolu (například HTTP).
Transportní vrstva si přidá vlastní L4 hlavičku a vytvoří se segment (například TCP).
V síťové vrstvě se přidá L3 hlavička a vytvoří se paket (například IP). V hlavičce se určí koncová a zdrojová IP adresa, …
Linková vrstva převezme paket a přidá k němu L2 hlavičku a patičku, která obsahuje například fyzické adresy následujících zařízení. Vytvoří se tímto rámec.
Rámec se ve fyzické vrstvě zakóduje do binární podoby a vyšle na médium(vzduch, metalika, optika, …).

## Slide 19: Tok dat sítí
Cestou sítí mění původní data své formy.
Rámec se mění dle typu média.
PDU ze síťově a vyšších vrstev se nemění.
Cestou po síti různá zařízení mění data
Router je L3 zařízení. Z binárních dat se dostane až k paketu, podle kterého směruje.
Switch je L2 zařízení, které pracuje s rámci.