## Slide 1: Ethernet
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: Ethernet
Jedná se o standard pro Lokální síť (LAN)
Standardy
  1980 – první standard Ethernetu (Intel, Xerox)
  1985 – začínají standardy IEEE začínající číslem 802 (Ethernet 802.3)
Ethernet operuje ve dvou spodních vrstvách ISO/OSI
  Fyzická vrstva
  Linková vrstva

## Slide 3: První a druhá vrstva
Vrstva 1 - Fyzická | Vrstva 2 - Linková
Nemůže komunikovat s vyšší vrstvou | Napojen na vyšší vrstvu pomoci LLC (Logical Link Control)
Neumí identifikovat zařízení | Používá adresy k rozpoznání zařízení
Umí jen rozeznat proud bitů | Používá rámce (frames) pro seskupování bitů
Neumí rozpoznat zdroj zprávy, jestliže více zařízení vysílá | Používá MAC (Media Access Control) pro rozpoznání zdroje vysílání.

## Slide 4: Logical Link Control (LLC)
Zajišťuje spojení do vyšší vrstvy
Z paketu ze síťové vrstvy dělá rámce (frames)
Identifikuje protokol síťové vrstvy
Zůstává téměř nezávislá na zařízení
LLC může být implementována například jako ovladač zařízení.
Linková vrstva (Data Link layer) | LLC (Logical Link Control)
 | MAC (Media Access Control)

## Slide 5: Media Access Control (MAC)
Implementována hardwarem
Dva primární cíle
  Ovládání přístupu k médiu
    Ovládání čtení a zápisu rámců na médium
    Regenerace média
  Zapouzdření dat
    Vymezení rámce, přidání hlavičky a patičky
    Adresace (fyzická adresa)
    Detekce chyb (CRC – Cyclic Redundancy Check)

## Slide 6: Logická topologie Ethernetu
Více-přístupová sběrnice
  ve stejném segmentu sítě se sdílí médium
Fyzické adresy
  Jelikož více zařízení může vysílat a přijímat rámce, je potřeba v jednom segmentu zavést adresaci pomocí fyzických adres (MAC adresa)
CSMA/CD
  Díky sdílenému médiu je potřeba také zavést přístupovou metodu. Používá se CSMA/CD.

## Slide 7: Fyzická implementace Ethernetu
Požadavky na hardware
  Jednoduchý provoz
  Možnost začlenit nové technologie
  Spolehlivost
  Nízká cena instalace a rozšíření
Funkce
  Kódování a dekódování
  Reprezentace bitu na médiu
  Specifikace médií
Příklady
  UTP kabel
  Patch panel
  Switch
  Konektory

## Slide 8: Historie
Sdílení médií bylo převzato z bezdrátové sítě ALOHA na Hawai (1970).
První verze Ethernetu byly postaveny na koaxiálním kabelu a sběrnicové topologii
  10BASE5 (Thicknet, tlustý Ethernet, 500m)
  10BASE2 (Thinnet, tenký Ethernet, 185m)
Postupem času se koaxiální kabel nahradil kroucenou dvojlinkou a fyzická topologie sběrnice se nahradila hvězdou. Logická topologie zůstala sběrnice.

## Slide 9: Hub a switch
Minulý Ethernet
  Centrálním prvek byl obvykle HUB
  Half-duplex (jedna stanice může vysílat v jeden čas)
Současný Ethernet
  Hub byl nahrazen switchem
    Minimalizují kolize
    Data posílají jen adresátovi
    Paralelní provoz
    Full-duplex

## Slide 10: Současnost
V současné době je patrný nárůst služeb, které vyžadují rychlejší síť (VoIP, …).
Rychlosti Ethernetu proto směřují k 1Gbps a dál
Díky optickému vedení a novým technologiím již nyní Ethernet vystupuje nad hranice LAN.

## Slide 11: Rámec (Frame)
PDU Linkvé vrstvy (Layer 2 PDU)
K paketu (Layer 3 PDU) se přidá hlavička a patička
Minimální délka rámce je 64B (nepočítá se Preamble).
7B | 1B | 6B | 6B | 2B | 46B – 1500B | 4B
Úvod (Preamble) | SFD (start od frame delimiter) | Cílová adresa | Zdrojová Adresa | Délka / Typ | 802.2 hlavička a data | Frame Check Sequence
8B | 6B | 6B | 2B | 46B – 1500B | 4B
Úvod (Preamble) | Cílová adresa | Zdrojová Adresa | Typ | Data | Frame Check Sequence
Původní IEEE 802.3
Revidovaný IEEE 802.3 (Ethernet)

## Slide 12: Políčka rámce (Ethernet Frame Fields)
Preamble a SFD (úvod)
  Pro synchronizaci mezi vysílačem a přijímačem
  Upozorňuje příjemce na nový rámec
Destination address (cílová adresa)
  Fyzická adresa příjemce rámce
Source address (adresa zdroje)
  Fyzická adresa „stvořitele“ rámce
Length / Type (Délka / Typ)
  Length – Délka datového políčka rámce
  Type – určuj použitý protokol
Data
  Data z vyšší vrstvy
  V případě, že jsou data menší, doplní se „vycpávkou“
Frame Check Sequence (FSC)
  Kontrolní součty (CRC – cyclic redundancy check)
  Do kontrolního součtu jsou zahrnuty pole: Cílová i zdrojová adresa, typ a data.
  V případě že kontrolní součet neodpovídá, rámec je zahozen.
7B | 1B | 6B | 6B | 2B | 46B – 1500B | 4B
Úvod (Preamble) | SFD (start od frame delimiter) | Cílová adresa | Zdrojová Adresa | Délka / Typ | tělo | Frame Check Sequence

## Slide 13: Fyzická adresa (MAC address)
Pro adresaci zařízení v segmentu
48 bitů dlouhá
Vypálená do paměti ROM daného zařízení (nelze tedy změnit)
Nicméně po startu počítače se nahraje do paměti RAM a tam slouží pro určení adresy odesílatele rámce. Paměť RAM měnit samozřejmě lze.
Různé reprezentace stejné adresy
  00-05-9A-3C-78-00
  00:05:9A:3C:78:00
  0005.9A3C.7800
MAC adresu mají například
  Počítač, Tiskárna
  Switch, Router
  …
Nahlédnutí na adresu:
  ipconfig /all
Struktura adresy:
Identifikace výrobce (OUI) | Přiřazení výrobcem
24 bitů | 24 bitů
6 hexa cifer | 6 hexa cifer
00 60 2F | 3A 07 BC
Cisco | Určité zařízení

## Slide 14: Adresace
Linková vrstva
Síťová vrstva
Fyzická adresa (MAC address)
Adresa není hierarchická
Slouží pro adresaci v rámci lokálního média (segmentu)
Neřeší okolí síťového segmentu
Zdroj rámce neřeší technologii cíle rámce
IP adresa (IPv4, IPv6)
Logická adresace
Slouží ke komunikaci mezi sítěmi
Je hierarchická
Adresní politiku používá jak cíl tak zdroj stejnou

## Slide 15: Unicast, Broadcast a Multicast
Unicast
  Posílání rámce z jednoho zdroje na jeden cíl
  Používá se přímo MAC adresa zdroje a cíle
Broadcast
  Posílání rámce z jednoho zdroje na všechny v segmentu
  Používá se přímo MAC adresa zdroje a speciální MAC adresa cíle FF-FF-FF-FF-FF-FF
  Použití v DHCP, ARP
Multicast
  Posílání rámce z jednoho zdroje na více cílů v segmentu
  Cílová skupina se určuje Multicast IP adresou, která je v rozsahu 224.0.0.0 - 239.255.255.255
  Multicast MAC adresa začíná 01-00-5E a dokončuje se speciálně dle Multicast IP adresy (224. 0.0.10 na 01-00-5E-00-00-0A)

## Slide 16: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
Proč: Sdílené médium a hromadný přístup => KOLIZE
Proto: Přístupová metoda CSMA/CD
  Carrier Sense
    Každé zařízení, které chce vysílat musí nejprve poslouchat, jestli na médiu již někdo nevysílá.
    V případě, že chce vysílat, ale vysílá někdo jiný, odmlčí se na náhodnou dobu.
    V případě že ne, začne vysílat. Přitom stále naslouchá, jestli nedošlo ke kolizi.
  Multiple Access
    Může nastat situace, kdy díky dlouhé latenci(doba přenosu signálu od zdroje k cíli) začnou vysílat dvě zařízení najednou. Po chvilce však díky naslouchání poznají poškozený signál svého vysílání (namixovaný s jiným) a vyšlou JAM signál (informace o kolizi pro ostatní zařízení).
  Collision Detection
    Zařízení může jednoduše detekovat kolizi díky zvýšené amplitudě signálu na médiu.

## Slide 17: Kolizní doména
Jedná se vlastně o broadcast doménu
Jen jedno zařízení může vysílat data v jeden čas.
Všechna koncová zařízení propojená HUBem nebo REPEATERem tvoří jednu kolizní doménu (Jestliže jakýkoliv host vyšle zprávu, obdrží ji všichni). Těmito zařízeními se kolizní doména rozšiřuje.

## Slide 18: Latence
Latence
  Jedná se o časovou prodlevu mezi vysílačem a přijímačem.
  Každé zařízení(hub, repeater, …) v cestě tuto prodlevu zvyšuje
  Zařízení detekuje čisté medium a začne vysílat, ale díky latenci k němu nedošel ještě signál ze stance, která začala vysílat před ním - KOLIZE

## Slide 20: Časování a synchronizace
V 10Mbps a pomalejším Ethernetu se používá prvních 64 bitů rámce (preamble) pro synchronizaci příjemce.
Ethernet s rychlostí 10Mbps a menší je asynchronní
  To znamená, že každé zařízení před přenosem provede synchronizaci pomocí 8B preamble
Ethernet s rychlostí 100Mbps a vyšší je synchronní
  To znamená, že preamble není potřebná, ale z hlediska zpětné kompatibility se v rámci stále uvádějí.

## Slide 21: Bit time
Rychlost odbavení (vybuzení a poslání) 1 bitu
Různý pro různé rychlosti na médiu
  10Mbps 100 ns
  100Mbps 10 ns
  1000Mbps = 1Gbps 1 ns
  10Gbps 1oo ps
Pro UTP kabel můžeme počítat s prostupem ~20.3cm/ns
Možné problémy
  U delších vedení mohou nastat situace, kdy byl již vysílačem odeslán poslední bit rámce, ale přijímači ještě nepřišel první bit. Potencionální přijímač začne například vysílat, ale předchozí rámec byl již v přádku odeslán. Toto je potřeba ošetřit.
  Proto není dovolen half-duplex v 10Gbps

## Slide 22: Slot Time
Minimální čas pro individuální vysílání
Zaveden pro snížení kolizí
Slot Time je důležitý ze dvou pohledů
  512 bit Slot Time určuje minimální délku rámce na 64 B. Všechny menší budou zahazovány.
  Slot Time určuje maximální délku síťového segmentu. Pokud se segment prodlouží, pravděpodobnost kolizí se zvýší.
Rychlost | Slot Time | Time Interval
10 Mbps | 512 bit time | 51.2 μs
100 Mbps | 512 bit time | 5.12 μs
1 Gbps | 4096 bit time | 4.096 μs
10 Gbps | Neaplikovatelné | neaplikovatelné

## Slide 23: Prostor mezi rámci (Interframe spacing)
Mezi rámci je potřeba doba na stabilizaci média.
Jedná se o prostor mezi posledním bitem předchozího rámce a prvním bitem následujícího rámce.
Rychlost | Interframe spacing | Potřebný čas
10Mbps | 96 bit time | 9.6 μs
100Mbps | 96 bit time | 0.96 μs
1Gbps | 96 bit time | 0.096 μs
10Gbps | 96 bit time | 0.0096 μs

## Slide 24: Jam signál
Jam signál je poslán v případě, že vysílač zjistí kolizi.
32 bitový signál
Je důležité, aby Jam signál nebyl detekován jako platný rámec, proto se vysílá obvykle 1 0 1 0 1 …

## Slide 25: Časování odmlčení (Backoff Timing)
Při detekci kolize se musí zařízení odmlčet na patřičnou dobu (minimálně na dobu mezi-rámcovou – Interframe spacing)
Časovač poté určí náhodný čas, který bude k této minimální době přičten.
Po uplynutí tohoto času se může zařízení opět pokusit o vysílání.
Při obvykle 16 nezdařilých pokusech vysílání je do vyšší vrstvy(síťové) nahlášena chyba.

## Slide 26: Fyzická vrstva
Rozdíly mezi Ethernety(Fast, Giga, …) je na fyzické vrstvě.
Obvykle je implementován optikou nebo kroucenou dvojlinkou.
Rychlost | Ethernet
10 Mbps | 10Base-T Ethernet
100 Mbps | Fast Ethernet
1000 Mbps = 1Gbps | Gigabit Ethernet
10 Gbps | 10 Gigabit Ethernet

## Slide 27: Přehled 10 – 200 Mbps
Ethernet | Bandwidth | Médium | Duplex | Vzdálenost
10Base-5 | 10 Mbps | Tlustý koax | Half | 500 m
10Base-2 | 10 Mbps | Tenký koax | Half | 185 m
10Base-T | 10 Mbps | Cat3/Cat5 UTP | Half | 100 m
100Base-TX | 100 Mbps | Cat5 UTP | Half | 100 m
100Base-TX | 200 Mbps | Cat5 UTP | Full | 100 m
100Base-FX | 100 Mbps | Vícevidová optika | Half | 400 m
100Base-FX | 200 Mbps | Vícevidová optika | Full | 2 km

## Slide 28: Přehled 1 – 10Gbps
Ethernet | Bandwidth | Médium | Duplex | Vzdálenost
1000Base-T | 1 Gbps | Cat5e UTP | Full | 100 m
1000Base-TX | 1 Gbps | Cat6 UTP | Full | 100 m
1000Base-SX | 1 Gbps | Vícevidová optika | Full | 550 m
1000Base-LX | 1 Gbps | Jednovidová optika | Full | 2 km
10GBase-CX4 | 10 Gbps | Twin-axial | Full | 15 m
10GBase-T | 10 Gbps | Cat6a/Cat7 UTP | Full | 100 m
10GBase-LX4 | 10 Gbps | Vícevidová optika | Full | 300 m
10GBase-LX4 | 10 Gbps | Jednovidová optika | Full | 10 km

## Slide 29: Ethernet 10Base-T
Používá Manchester kódování po kroucené dvojlince (UTP) s konektory RJ-45.
Využívají se jen dva páry (oranžový a zelený, piny 1,2,3,6)
Používá se topologie hvězda.
Délka vedení je maximálně 100m
Piny | Barva (obvykle) | Použití
1 | Oranžovobílá | TD+ (vysílání dat)
2 | Oranžová | TD- (vysílání dat)
3 | Zelenobílá | RD+ (příjem dat)
4 | Modrá | Nevyužit
5 | Modrobílá | Nevyužit
6 | Zelená | RD- (příjem dat)
7 | Hnědobílá | Nevyužit
8 | Hnědá | Nevyužit

## Slide 30: Fast Ethernet
100Base-TX
100Base-FX
UTP katgorie 5
Konektory RJ-45
Využití jen dvou párů jako u 10Base-T
4B/5B kódování
Fyzická topologie hvězda
Centrální prvek je obvykle switch
Podobné vlastnosti jako TX ale přenos je uskutečněn po optickém médiu.
Obvykle levné konektory duplex SC
Optická komunikace je point-to-point
  Počítač – Počítač
  Počítač – Switch
  Switch – Switch

## Slide 31: Gigabit Ethernet – 1000Base-T
Full Duplex
Využití všech 4 párů UTP Cat5
Po mědi je možno až 125 Mbps na pár (500Mbps na 4 páry, jelikož full duplex => tak 1000Mbps)
4D-PAM5 kódování
Hybrid
T
R
Hybrid
T
R
Jeden pár TP

## Slide 32: 1000BASE-SX a 1000BASE-LX Gigabit Ethernet na optice
1Gbps
Výhody optiky
  Imunita proti elektromagnetickému rušení
  Malé rozměry
  Větší vzdálenosti
  Vyšší propustnost
Kódování 8B/10B
 | 1000Base-SX λ = 850 nm | 1000Base-LX λ = 1300 nm
125/62.5 μm multi mode | Podporován | Podporován
125/50 μm multi mode | Podporován | Podporován
125/10 μm single mode | Nepodporován | podporován

## Slide 33: Budoucnost Ethernetu
Použití Ethernetu v MAN a WAN sítích
Formát rámce zůstane nezměněn, nebude to nutné
Na full duplex optice nebude potřeba CSMA/CD
Vrstvy 1 a 2 dokáží jen s drobnými úpravami přenášet 10Gbps až 40km
IEEE již nyní pracuje na 40-, 100-, 160-Gbps standardech
Budoucnost záleží na mnoha aspektech
  Rychlost „zrání“ technologií a standardů
  Rychlost adaptace technologie na trhu
  Cena produktů

## Slide 34: Nevýhody hubů
Bandwidth se musí dělit počtem stanic na segmentu
Špatná škálovatelnost
  Počet stanic v segmentu je přímo neúměrný propustnosti
Přidáváním Hubů se zvyšuje latence a rozšiřuje kolizní doména což mimo jiné způsobí i vyšší četnost kolizí
Pouze Half duplex provoz
V případě, že se jedno zařízení v síti porouchá a bude posílat nesmyslná data na médium, může se zhroutit celá síť

## Slide 35: Switch
Dokáže oddělit kolizní domény
Posílá rámce jen adresátovi a tím nezatěžuje ostatní uzly sítě.
Každý port switche nabízí připojenému zařízení
  vlastní kolizní doménu
  plný bandwidth
Proč switche místo hubů
  Využitelnost
  Efektivita
  Současné potřeby
Switch tedy nabízí
  Plný Bandwidth
    Díky point-to-point spojení.
  Nekolizní prostředí
    Díky point-to-point spojení.
    U hubů je například 40% -50% provozu pro kolize a zotavení z chyb.
  Full duplex operace
    Zařízení připojené na switch může současně vysílat i přijímat data. U hubu nikoliv.

## Slide 36: Switch – Selective Forwarding
Výběrové předávání rámců
Každé point-to-point spojení je vytvářeno na dobu potřebnou pro přenesení jednoho rámce
Point-to-point (spojení bod-do-bodu)
  Logicky to vypadá, že je navázáno point-to-point spojení mezi hosty připojenými do switche.
  Reálně je full duplex point-to-point spojení uskutečněno jen mezi hostem a switchem.
Store and Forward
  Switch dokáže přijmout celý rámec, zkontroluje FSC a v případě, že je vše v pořádku uloží jej do vyrovnávací paměti.
  Až v případě, že cílový port je nečinný, vyšle rámec.

## Slide 37: Switch – MAC table (switch table, bridge table)
K adresaci slouží MAC adresa.
Switch si vytváří tabulku, která se skládá z cílových fyzických adres a portů switche, které těmto adresám náleží.
Každá cílová adresa příchozího rámce je porovnávána právě se záznamy z MAC tabulky. Podle ní se určí výchozí port switche.

## Slide 38: 5 operací switche
Learning (učení)
  Switch se učí a vytváří si tabulku ze zdrojových adres příchozích rámců. Tedy switch ví z jakého portu mu přišel daný rámec obsahující adresu svého zdroje.
Aging (stárnutí)
  Každý záznam v MAC tabulce má razítko času.
  Staré záznamy jsou z tabulky mazány.
Flooding (záplava)
  V případě, že switch neví na jaký port poslat rámec, pošle jej na všechny, kromě zdrojového portu.
Selective Forwarding (přeposílání rámců)
  Poslání rámce na správný port
Filtering (filtrace, zahazování rámců – frame dropping)
  Bezpečnostní nastavení switche
  Chyby CRC, …

## Slide 39: ARP (Address Resolution Protocol)
ARP nabízí 2 základní funkce
Převod IP adres na fyzické adresy
  Když je paket poslán do Linkové vrstvy kde se přidává hlavička s fyzickou adresou při tvorbě rámce, je využita ARP cache (ARP tabulka) pro určení fyzické adresy rámce z IP adresy paketu.
  Nenajde-li se fyzická adresa, rámec nemůže být vytvořen, paket je zahozen.
  Každá položka ARP tabulky je složena tedy z dvojice fyzická adresa – IP adresa
  ARP tabulka tedy mapuje zařízení v lokální LAN
Udržování ARP tabulky (dynamicky)
  Monitoring provozu v lokální síti
  Broadcast požadavek (prosím pošli na moji adresu A2:45:00:B3:23:11 svou MAC adresu jestli máš IP 192.168.0.5). Počítač s vyhovující IP odpoví již přímo tazateli, který si tuto adresu uloží do ARP tabulky.

## Slide 40: Když je cíl mimo lokální síť
V případě, že cílový host není v lokální síti, zjistí se MAC adresa brány (gateway) a rámec se pošle na ní. Dál se přeposílá dle routovacích pravidel až do lokálního segmentu cílové stanice.
Každý host má nastavenou IP adresu brány. Pro zjištění MAC adresy se pošle broadcast požadavek.

## Slide 41: Proxy ARP
S podporou proxy ARP na routeru je umožněno posílat ARP requesty i mimo lokální síť.
Použití
  V případě ARP requestu na IP adresu mimo síť
  V případě starší implementace IPv4 při hledání hosta ve stejném segmentu
  V případě, že si host myslí, že je připojen do stejné sítě, jako cílová stanice, která však není. Toto může nastat při špatně nastavené masce.
  …

## Slide 42: Odstranění položek z ARP tabulky
Nepoužívané položky v ARP tabulce se automaticky po nějakém čase vymažou
Ve Windows je to obvykle 2min. V případě, že je v tomto intervalu položka použita, čas se nastaví na 10min, …
Položku můžeme z tabulky smazat ručně pomocí příkazu arp