## Slide 1: Bezdrátové technologie
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia, CISCO, …

## Slide 2: Bezdrátový přenos
Datový přenos mezi hosty bez použití vodičů (metalických, optických)
K přenosu dat se používá elektromagnetické vlnění.

## Slide 3: Infrared - IR
Nízkoenergetický signál
Neprochází zdmi, …
Vždy spojení jeden s jedním.
Vyžaduje přímou viditelnost.
Obvykle určen pro přenos dat mezi PC a PDA, …
IrDA – Infra red Direct Access
Používá se i pro připojení periferií(DO, myš, …).

## Slide 4: Rádiový přenos – RF (Radio Frequency)
Signál může procházet skrz zdi a jiné překážky.
Nevyžaduje přímou viditelnost.
Bluetooth
  Průmyslový standard
  Nízký výkon

## Slide 5: Výhody bezdrátových technologií
Mobilita
  Připojení jak pevných, tak i mobilních stanic.
Škálovatelnost
  Jednoduše můžeme přidat další uživatele.
Flexibilita
  Připojení kdykoliv kdekoliv.
Náklady
  Postupem času se ceny snižují.
Rychlost instalace

## Slide 6: Nevýhody bezdrátových technologií
Rušení
  Další zařízení, které vyzařuje elektromagnetické záření (telefony, televize, …)
Bezpečnost dat
  Jelikož se signál šíří vzduchem, je možné jej bezproblémově zachytit, proto je potřeba řešit otázky bezpečnosti.
Technologie
  Bezdrátové technologie se stále vyvíjí, ale například nedosahují přenosovým rychlostí optických vedení, …

## Slide 7: Typy bezdrátových sítí
 | WPAN | WLAN | WWAN
Standardy | Bluetooth | IEEE 802.11 a/b/g/n | GSM, GPRS, CDMA
Rychlost | < 3 Mbps | 1 – 540 Mbps | 10 – 384 Kbps
Dosah | Krátký (cm) | Střední (m) | Dlouhý (km)
Aplikace | Peer-to-Peer | Domácnosti, malé firmy, průmysl | mobilní telefony, PDA, …

## Slide 8: Standardy WLAN
Standard | Vznik | Frekvence | Max. propustnost | Max. dosah
802.11a | Říjen 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | 50 m
802.11b | Říjen 1999 | 2.4 GHz | 11 Mbps | 100 m
802.11g | Červen 2003 | 2.4 GHz | 54 Mbps | 100 m
802.11n | Listopad 2006 | 2.4 GHz nebo 5 GHz | 540 Mbps | 250 m
Obecně se tyto standardy nazývají Wi-Fi (Wireless Fidelity)

## Slide 9: Komponenty WLAN
Wireless Client (bezdrátový klient, STA)
  Koncové zařízení
  Notebook, Laptop, PC, PDA, … s patřičnou bezdrátovou NIC a softwarem
  Označován jako STA (Station, stanice)
Access Point (přístupový bod, AP)
  Ovládá přístup klientů a tok dat v bezdrátové síti
  Převádí Ethernet rámec z drátové LAN na standardy 802.11 pro WLAN a obráceně.
  AP podporuje bezdrátové spojení v limitované oblasti – buňce (cell)
Wireless Bridge (bezdrátová most)
  Slouží pro bezdrátové propojení dvou drátových LAN.
  Delší vzdálenosti (40 km)
Antény

## Slide 10: Zařízení
Access Point
Wireless Bridge
Wireless PCI NIC
Wireless PCMCIA karta
Wireless USB adapter
Směrová anténa

## Slide 11: SSID (Service Set Identifier)
Slouží pro identifikaci dané WLAN
Může obsahovat až 32 znaků (písmena a čísla)
Case-sensitive (rozlišují se velká a malá písmena)
Posílá se v hlavičce každého WLAN rámce
Všechna zařízení, která spolu chtějí v jedné WLAN buňce komunikovat, musí mít nastavené stejné SSID

## Slide 12: Dvě základní formy WLAN
Ad-hoc
  Dva a více propojených Peer-to-Peer klientů
  Není potřeba AP
  Toto nazýváme IBBS (Independent Basic Service Set)
Infrastruktura
  Pro větší sítě
  Veškerá komunikace prochází a je řízena pomocí AP
  Toto nazýváme BSS (Basic Service Set)

## Slide 13: Kanály
Jedná se o vymezení RF spektra
Každý kanál umožňuje vlastní komunikaci po určité frekvenci
Obdoba televizních kanálů
Komunikaci je možné pro zvýšení propustnosti dat provést na více kanálech současně
U WLAN se používá přístupová metoda CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) - Vymezení kanálu pro určitou komunikaci

## Slide 14: Konfigurace AP
Základní nastavení (IP adresy, DHCP, …) je stejné jako u LAN.
WLAN konfigurace:
  Bezdrátový mód (802.11g, 802.11n, …)
  SSID
  Kanál
  …

## Slide 15: Konfigurace klientů
Pomocí průvodců nastavení WLAN různých výrobců wireless NIC.
Klient musí mít nastavené správné SSID
Dále se pak provádí autentizace (je-li vyžadována)

## Slide 16: Bezpečnost WLAN
Výhoda přístupu odkudkoliv kdekoliv a kdykoliv se v otázce bezpečnosti stává nevýhodou.
Řešení bezpečnosti WLAN je tedy potřebné, protože je médium (vzduch) volně přístupné a může tedy být odposloucháván datový signál, nebo může docházet k pokusům o průnik do sítě.
Možnosti zabezpečení přístupu:
  SSID
    Zakázat broadcastové vysílání SSID
    Nenechávat standardní tovární nastavení
    Volit neslovníkové názvy (kombinace písmen a číslic, …)
  Nastavit autentifikaci
    PSK (Pre-shared keys) – klient a AP mají stejné heslo
    EAP(Extensible Authentication Protocol) – heslo se ověřuje dvoufázově na serveru (RADIUS)
  Filtrace dle MAC adresy klientů

## Slide 17: Zabezpečení přenosu dat
Proti odposlouchání dat je potřeba zabezpečit samotný přenos dat.
Wired Equivalency Protocol (WEP)
  64, 128 nebo 256 bitů dlouhé klíče
  AP i STA musí mít stejný šifrovací klíč.
Wi-Fi Protected Access (WPA)
  Mnohem účinnější než WEP
  64, 128 nebo 256 bitů dlouhé klíče
  WPA generuje při každém spojení jiný klíč.