## Slide 1: Diagnostika
Ing. Michal Bubílek, POS
Čerpáno z Wikipedia a CISCO

## Slide 2: Prevence
Je lepší problémům předcházet než řešit škody vzniklých problémů
Tvořte si zápisy o stavu a architektuře sítě
Provádějte inspekce

## Slide 3: Techniky řešení problémů
Seshora dolů(Top-down)
  Začínáme v aplikační vrstvě a postupujeme směrem dolů k vrstvě fyzické.
Zdola nahoru(Bottom-up)
  Začínáme ve fyzické vrstvě a postupujeme směrem nahoru k vrstvě aplikační.
Rozděl a panuj(Divide-and-conquer)
  Začneme někde uprostřed a postupujeme nahoru nebo dolu.

## Slide 4: Detekce fyzického problému
Používáme standardní smysly
  Hmat
    Vibrace větráku, teplota kabelu, …
  Zrak
    Vidíme vypojený kabel, …
  Sluch
    Neslyšíme ventilátor, slyšíme explozi, …
  Čich
    Cítíme, že něco hoří, …

## Slide 5: ipconfig
Zobrazení informací o IP konfiguraci hosta (vaše IP adresa, IP adresa brány, maska)
ipconfig /all
  Zobrazí všechny dostupné informace (MAC, DNS, …)
ipconfig /release
  Zahození nastavení přidělené pomocí DHCP
ipconfig /renew
  Nový požadavek na DHCP

## Slide 6: ping
Testování dostupnosti hosta
Standardně se pokouší čtyřikrát o dostupnost na vybraného hosta
Výsledkem je zpráva o dostupnosti včetně časů, …
Př:
  ping www.cisco.com
  ping 192.168.7.5

## Slide 7: tracert
V případě, že je host nedostupný, běžný ping nezjistí kde onen problém nastal. K tomuto použijeme příkaz tracert.
Tracert prochází celou cestou paketu a informuje nás o dostupnosti jednotlivých zařízení na cestě.
Existují i mnohé grafické verze, které jsou schopny přímo na mapě světa vizualizovat cestu paketu.

## Slide 8: nslookup
Dokáže převést jmennou adresu na IP adresu a navíc vypíše i DNS server, který toto provedl.

## Slide 9: netstat
Zobrazí aktivní TCP spojení

## Slide 10: Nezapomeňte
Je třeba zjistit místo problému (ping)
Správnost zapojení konektoru (přímý, kroucený, …)
Dodržet maximální délku kabelu.
Vyhnout se mechanickým poškozením
Znát význam LED indikátorů na zařízeních
…