## Slide 1: Směrování
Ing. Michal Bubílek, POS
Zdroj: CISCO CCNA

## Slide 2: Úvod
Směrování je proces zjištění cesty mezi dvěma sítěmi.
Přeposílání dat mezi sítěmi je založeno na IP adresách.
Směrování probíhá na 3. vrstvě ISO/OSI modelu.
Směrování provádí směrovač.

## Slide 3: Druhy směrování
static routing – statické
  Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.
dynamic routing – dynamické
  Tento druh směrování dynamicky vytváří záznamy ve směrovací tabulce, používá při tom informace získané směrovacími protokoly.
default routing – výchozí
  Díky výchozí bráně nemusíme mít ve směrovací tabulce explicitně definovanou cestu ke všem sítím. Výchozí brána může být definována staticky nebo dynamicky.

## Slide 4: Protokoly 3. vrstvy
Směrované
  Přenášejí data přes síť
  Definují formáty paketu a využití adres, …
  IP (Internet Protocol), IPX (Nowell Internetwork Packet Exchange), AppleTalk
Směrovací
  Směrovací protokoly umožňují směrovačům směrovat směrované protokoly
  RIP (Routing Internet Protocol), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol), EIGRP (Enhanced IGRP)

## Slide 5: Směrovač
Směrovač = router
Pracuje na 3. vrstvě (síťové)
Směrovače propojují síťové segmenty i celé sítě
Funkce
  Směrování paketů
  Udržování směrovacích tabulek
Vlastnosti
  Optimalizace cest, jednoduchost, stabilita, flexibilita, …

## Slide 6: Určení cesty
Směrovač přijme rámec a zjistí, zda je určen pro něj. Pokud není, zahodí jej.
Odstraní rámcovou hlavičku z paketu a zjistí cílovou adresu paketu.
Vezme první položku směrovací tabulky.
Masku položky směrovací tabulky aplikuje na cílovou adresu paketu.
Porovná maskovanou adresu s položkou směrovací tabulky.
Pokud se shodují, paket je poslán na port, který je asociován s položkou tabulky a pokračuje bodem 10, pokud se neshodují a ve směrovací tabulce je další položka, vezme další položku směrovací tabulky a pokračuje bodem 4.

## Slide 7: Určení cesty
Pokud nedošlo ke shodě a ve směrovací tabulce není další položka, směrovač zkontroluje, zda má nastavenou výchozí cestu.
Pokud má, paket je poslán na rozhraní asociované s touto cestou a pokračuje bodem 10.
Pokud není nastavena výchozí cesta, zahodí paket a pošle odesilateli ICMP zprávu s informací, že cílový host je nedostupný.
Pokud byl paket zaslán na odchozí rozhraní, zapouzdří jej do správného rámce pro toto rozhraní a odešle jej.

## Slide 8: Určení cesty
rámec pro mě?
zpracování rámce
získání paketu z rámce
odpovídá maskovaná adresa položce tabulky?
načtení položky směrovací tabulky
Aplikace masky položky na cílovou IP adresu
zahození rámce
poslání paketu na patřičný port
zapouzdření paketu do rámce a odeslání
je záznam v směr. tab ?
chyba
default route?
start
konec

## Slide 9: Směrovací tabulky
Obsahují směrovací informace.
Obsahují:
  Typ směrovacího protokolu
  Asociace s dalším krokem (je-li napojen cíl přímo na router nebo dál)
  Směrovací metrika dle protokolu
  Odchozí rozhraní

## Slide 10: Směrovací metriky
Slouží k určení optimální cesty pro paket
Do metrik patří:
  Počet přeskoků (hopů)
  Šířka pásma
  Zpoždění
  Spolehlivost
  …

## Slide 11: Rozdělení směrovacích protokolů
Směrovací protokoly
Interior Gateway Protocol
Distance vector
Link state
Exterior Gateway Protocol
Path vector
RIP
IGRP, EIGRP
OSPF
BGP

## Slide 12: Rozdělení směrovacích protokolů
IGP
  Pro směrování uvnitř autonomních systémů
EGP
  Pro směrování mezi systémy
Distance vector
  Směrovače udržují tabulku s informacemi o vzdálenostech k sítím, tu si posílají sousedé.
Link state
  Směrovače udržují informace o celé síti a její topologii.
Path vector
  Obdoba distance vector

## Slide 13: Směrovací protokoly
RIP
  RFC 1058
  Jediná metrika – počet hopů
  Řeší cestu až do 15 hopů
  Třídní protokol (nepodporuje VLSM)
  Vyměňují se celé tabulky
RIPv2
  VLSM (různé masky, maska se posílá)
OSPF
  Používá Dijsktrův algoritmus
  Neomezený počet hopů
  Podporuje VLSM
IGRP
  Vyvinut společností CISCO
  Pro velké sítě, kde RIP nestačí
  Metriky: Šířka pásma, zpoždění, náklad a spolehlivost
  Pouze třídní směrování (nepodporuje VLSM)
EIGRP
  CISCO protokol
  Podporuje VLSM
  Rychlejší, efektivnější, …
BGP
  Směrování Internetu
  Belman-Fordův algoritmus